1.Volume & flowrate conversion table

| Volume & flowrate unit | L/s | L/min | m3/h | m3/min | m3/s | gal(UK)/min | gal(US)/min | ft3/h | ft3/min | ft3/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1L/s | 1 | 60 | 3.6 | 0.06 | 0.001 | 13.1982 | 15.8502 | 127.134 | 2.1189 | 0.03531 |
| 1L/min | 0.01667 | 1 | 0.06 | 0.001 | 16.6667×10-6 | 0.21997 | 0.26417 | 2.11888 | 0.03531 | 0.00059 |
| 1m3/h | 0.27778 | 16.66667 | 1 | 0.01667 | 0.27778×10-3 | 3.66615 | 4.40287 | 35.31467 | 0.58858 | 0.00981 |
| 1m3/min | 16.66667 | 1000 | 60 | 1 | 0.01667 | 219.969 | 264.172 | 2118.88 | 35.31467 | 0.58858 |
| 1m3/s | 1000 | 60×103 | 3600 | 60 | 1 | 13198.14 | 15850.32 | 127132.8 | 2118.88 | 35.31467 |
| 1gal(UK)/min | 0.07577 | 4.5461 | 0.27277 | 4.5461×10-3 | 75.7683×10-6 | 1 | 1.20095 | 9.6324 | 0.16054 | 2.67567×10-3 |
| 1gal(US)/min | 0.06309 | 3.7854 | 0.22712 | 3.7854×10-3 | 63.09×10-6 | 0.83267 | 1 | 8.0208 | 0.13368 | 2.228×10-3 |
| 1ft3/h | 0.00787 | 0.472 | 0.02832 | 0.00047 | 7.83×10-6 | 0.1038 | 0.12467 | 1 | 0.01667 | 0.27783×10-3 |
| 1ft3/min | 0.47195 | 28.3168 | 1.69901 | 0.02832 | 0.47195×10-3 | 6.22883 | 7.48052 | 60 | 1 | 0.01667 |
| 1ft3/s | 28.317 | 1699.02 | 101.9412 | 1.69902 | 28.317×10-3 | 373.698 | 448.8312 | 3600 | 60 | 1 |
| remark | L/s | L/min | M3/h | M3/M | M3/S | UK GPM | US GPM | CFH | CFM | CFS |

2．Pressure unit conversion table

| Pressure Unit | Mpa | bar | kgf/cm2 | atm | mmH2O | mmHg | lbf/in2(psi) | 1 kgf/cm2 =1kP/cm2 =1at 1 mmHg =1Torr 1Pa=1N/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Mpa | 1 | 10 | 10.1972 | 9.8692 | 101.91×103 | 7.5006×103 | 145.04 |  |
| 1bar | 0.1 | 1 | 1.01972 | 0.98692 | 10.197×103 | 750.06 | 14.504 |  |
| 1kgf/cm2 | 0.098067 | 0.98067 | 1 | 0.96784 | 10×103 | 735.56 | 14.223 |  |
| 1atm | 0.10133 | 1.0133 | 1.0332 | 1 | 10332 | 760 | 14.696 |  |
| 1mmHxO | 9.8067×10-6 | 98.067×10-6 | 0.1×10-3 | 96.784×10-6 | 1 | 73.556×10-3 | 1.4223×10-3 |  |
| 1mmHg | 0.13332×10-3 | 1.3332×10-3 | 1.3595×10-3 | 1/760 | 13.595 | 1 | 19.337×10-3 |  |
| 1lbf/in2(psi) | 6.8948×10-3 | 68.948×10-3 | 70.307×10-3 | 68.046×10-3 | 703.07 | 51.715 | 1 |  |
| remark | Mpa | Bar | Kg force /cm2 | Standard atmospheric pressure | Millimeter water column | Millimetre mercury | Pound force /inch2 |  |

3．Power unit conversion table

| Power unit | kW | kgf·m/s | PS | HP | 1W=1J/s=1N·m/s 1kcal/h=1.163W 1kW=859.845kcal/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 kW | 1 | 101.972 | 1.35962 | 1.34102 | 1Btu/h=0.29307W 1W=3.412 Btu/h 1HP=550ft·lbf/s |
| 1 kgf·m/s | 9.8067×10-3 | 1 | 1/75=0.01333 | 0.01315 | 1W=1J/S=1N·m/S 1K cal/h=1.163瓦 |
| 1 PS | 0.7355 | 75 | 1 | 0.98632 | 1Kw=859.845K cal/h 1 Btu/h=0.29307瓦 |
| 1 HP | 0.7457 | 76.040 | 1.0139 | 1 | 1W=3.412 Btu/h 1 hp=550ft.lbf·/s |
| Remark | Kw | Kg force·.m/S | Metric HP | Imperial HP | 1 RT=3024 K cal/h=3.5169 Kw |

4．Force Unit conversion table

| Force Un | N | kgf | lbf | kN | tf | 1kgf=1kp(kilopond) 1N=105Dyn(dyn) =105 Dyne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1N | 1 | 0.1019716 | 0.224809 | 1×10-3 | 0.102×10-3 |  |
| 1kgf | 9.80665 | 1 | 2.20462 | 0.0098 | 1×10-3 |  |
| 1lbf | 4.44822 | 0.453592 | 1 | 0.00445 | 0.454×10-3 |  |
| 1kN | 1000 | 101.9716 | 224.809 | 1 | 0.10197 |  |
| 1tf | 9806.65 | 1000 | 2204.62 | 9.80665 | 1 |  |
| Remark | N | Kg Force | Pound Force | KN | Ton Force |  |

5．Torque Unit conversion table

| Torque | N·m | kgf·m |
| --- | --- | --- |
| 1 N·m | 1 | 0.101972 |
| 1 kgf·m | 9.80665 | 1 |
| Remark | N·m | Kg force·m |

6．Temperature Unit conversion table

| Temperature unit | t(℉)=[t(℃)×9/5]+32 t(℃)=[ t(℉)-32] ×5/9 T(K)=273.16+ t(℃) Delta T:△t(℉)= △t(℃) ×9/5 △t(℃)= △t(℉) ×5/9 | ℉- ℃- K- Kelvin (thermodynamic temperature unit) T- Thermodynamic temperature (absolute temperature) |
| --- | --- | --- |

8．Volume unit conversion table

| Volume unit | m3 | cm3 | dm3=L | in3 | ft3 | yd3 | fl.oz.(UK) | fl.oz.(US) | gal(UK) | gal(US) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 m3 | 1 | 1×106 | 1×103 | 61023.7 | 35.31467 | 1.30795 | 35.195×103 | 33.184×103 | 219.969 | 264.172 |
| 1 cm3 | 1×10-6 | 1 | 0.001 | 0.06102 | 35.31×10-6 | 1.31×10-6 | 0.0352 | 0.03381 | 0.00022 | 0.00026 |
| 1 dm3 | 1×10-3 | 1000 | 1 | 61.0237 | 0.03531 | 0.00131 | 35.1952 | 33.8138 | 0.21997 | 0.26417 |
| 1 in3 | 16.3871×10-6 | 16.3871 | 0.01639 | 1 | 0.00058 | 21.43×10-6 | 0.57675 | 0.55411 | 0.0038 | 0.00433 |
| 1 ft3 | 28.3168×10-3 | 28316.8 | 28.3168 | 1728 | 1 | 0.03704 | 996.614 | 957.499 | 6.22883 | 7.48052 |
| 1 yd3 | 0.76455 | 764555 | 764.555 | 46656 | 27 | 1 | 26908.5 | 25852.4 | 168.178 | 201.972 |
| 1 fl.oz.(UK) | 28.413×10-6 | 28.413 | 0.0284 | 1.73388 | 0.001 | 0.0004 | 1 | 0.96075 | 0.00625 | 0.00751 |
| 1 fl.oz.(US) | 29.5735×10-6 | 29.5735 | 0.0296 | 1.8047 | 0.00104 | 0.00004 | 1.04085 | 1 | 0.00651 | 0.00781 |
| 1 gal(UK) | 4.5461×10-3 | 4546.09 | 4.54609 | 277.42 | 0.16054 | 0.00595 | 160 | 153.721 | 1 | 1.20095 |
| 1 gal(US) | 3.7854×10-3 | 3785.41 | 3.78531 | 231 | 0.13368 | 0.00495 | 133.233 | 128 | 0.83267 | 1 |
| remark | m3 | cm3 | Decimeter 3=Litre | inch3 | foot3 | yd3 | UK ounce (liquid) | US ounce (liquid) | Uk Gallon | US Gallon |

9．Area unit conversion table

| Area unit | cm2 | m2 | km2 | in2 | ft2 | yd2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 cm2 | 1 | 0.0001 | 0.1×10-9 | 0.155 | 0.00108 | 0.00012 |
| 1 m2 | 10000 | 1 | 1×10-6 | 1550 | 10.7639 | 1.19599 |
| 1 km2 | 10×109 | 1×106 | 1 | 1.55×109 | 10.7639×106 | 1.196×106 |
| 1 in2 | 6.4516 | 0.645×10-3 | 0.645×10-9 | 1 | 0.00694 | 0.00077 |
| 1 ft2 | 929.03 | 0.0929 | 92.9×10-9 | 144 | 1 | 0.11111 |
| 1 yd2 | 8361.27 | 0.83613 | 0.836×10-6 | 1296 | 9 | 1 |
| remark | cm2 | m2 | km2 | inch2 | foot2 | yd2 |

10．Mass unit conversion table

| Mass unit | g | kg | t | oz | lb | US ton | UK ton |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1g | 1 | 0.001 | 1×10-6 | 0.03527 | 0.0022 | 1.102×10-6 | 0.984×10-6 |
| 1kg | 1000 | 1 | 0.001 | 35.274 | 2.20462 | 0.0011 | 0.00098 |
| 1t | 1×106 | 1000 | 1 | 35274 | 2204.62 | 1.10231 | 0.9842 |
| 1oz | 28.3495 | 0.02835 | 28.35×10-6 | 1 | 0.0625 | 31.25×10-6 | 0.00003 |
| 1lb | 453.592 | 0.45359 | 0.00045 | 16 | 1 | 0.0005 | 0.00045 |
| 1 US ton | 907185 | 907.185 | 0.90719 | 32000 | 2000 | 1 | 0.89286 |
| 1 UK ton | 1.016×106 | 1016.05 | 1.01605 | 35840 | 2240 | 1.12 | 1 |
| remark | g | Kg | Ton | ounce (uk ounce) | pound | Metric T(short T) | Uk T( Long ton) |

11．Length unit conversion table

| Length Unit | mm | cm | m | Km | in | ft | yd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1mm | 1 | 0.1 | 0.001 | 1×10-6 | 0.03937 | 0.00328 | 0.00109 |
| 1cm | 10 | 1 | 0.01 | 10×10-6 | 0.3937 | 0.03281 | 0.01094 |
| 1m | 1000 | 100 | 1 | 0.001 | 39.37 | 3.28084 | 1.09361 |
| 1km | 1×106 | 100×103 | 1000 | 1 | 39370 | 3280.84 | 1093.61 |
| 1in | 25.4 | 2.54 | 0.0254 | 25.4×10-6 | 1 | 0.08333 | 0.0277778 |
| 1ft | 304.8 | 30.48 | 0.3048 | 304.8×10-6 | 12 | 1 | 0.33333 |
| 1yd | 914.4 | 91.44 | 0.9144 | 914.4×10-6 | 36 | 3 | 1 |
| Remark | Millimeter | cm | m | KM | inch | foot | yd |

# Text boxes

7．Speed Unit Conversion table

| Speed unit | m/s | m/min | ft/min | ft/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 m/s | 1 | 60 | 196.85 | 3.281 |
| 1 m/min | 0.0167 | 1 | 3.281 | 0.0547 |
| 1 ft/min | 0.0051 | 0.3048 | 1 | 0.0167 |
| 1 ft/s | 0.3048 | 18.288 | 60 | 1 |
| remark | m/s | m/Min | foot/Min | inch/S |